## Slide 1: Jaringan Komputer I
Materi 2
Transmisi Data

## Slide 2: Blok Diagram Transmisi Data
Notes: Diagram blok transmisi data
Menceritakan proses pengiriman informasi digital
Source encoder :mengubah informasi ke format tertentu (codec)
Channel encoder : penyesuai bentuk sinyal dengan kondisi kanal

## Slide 3: Blok Transmisi Data
Sumber informasi
  Didapat dari alam (suara, gambar, sinyal yang didapat oleh sensor)  sinyal analog
  Besaran tak hingga disumbu waktu dan amplitudo
Pengkode sumber (source coder)
  Melakukan pengubahan sinyal analog ke format sinyal digital
  Dikenal 2 teknik pengkodean dasar
    Lossless  “tidak ada” kehilangan kualitas sinyal
    Lossy  ada kehilangan kualitas sinyal
  Dilakukan optimasi untuk media yang berbeda (gambar, suara, data)  untuk menghasilkan sinyal digital dengan laju data minimal

## Slide 4: Blok Transmisi Data
Pengkode saluran (channel coder) + modulator digital
  Melakukan teknik pengodean untuk mendapatkan laju data maksimal pada media itu
  Bisa berubah-ubah pengkodeannya sesuai dengan kualitas saluran saat itu
Saluran transmisi
  Jalan yang dilalui sinyal
  Mempunyai karakteristik khusus sesuai jenis media

## Slide 5: Pengkodean Sinyal
Mengapa dikodekan ?
  Agar bisa dikirimkan dengan jumlah bit minimal
  Menanggulangi pengaruh derau (noise) dan interferensi yang dialami disaluran transmisi
Jenis-jenis gangguan
  Derau
  ISI
  BER
  Distorsi
  Echo
  Delay propagasi
  Xtalk
Notes: Pengkodean sinyal, BER, ISI, noise, distorsi, echo, delay propagasi, xtalk

## Slide 6
Sinyal Ideal
Sinyal Real
Sinyal Menempuh Jarak
Sinyal Di Penerima
Perubahan Bentuk Sinyal

## Slide 7
Interferensi Antar Simbol (ISI)
Misal ada dua path.
Path yang pendek mempunyai panjang d1, path yang panjang mempunyai panjang d2.
Apa perbedaan delay propagasi antara keduanya?
3
0
1
2
Simbol diterima di path pendek
Simbol diterima di path panjang

Sinyal diterima – gabungan kedua sinyal
Berapa besar  agar 3 di path panjang diterima tepat saat 0 di path pendek diterima?
Berapa perbedaan panjang path agar hal ini bisa terjadi?
3
0
1
2

## Slide 8: Modulasi Digital
Mengapa dilakukan modulasi:
  Menyesuaikan dengan kondisi media untuk mengoptimalkan kecepatan transmisi
  Memperpanjang jarak tempuh
Notes: Modulasi digital
Tujuan :
efisiensi bandwitdh  Shannon teory
Memperpanjang jarak tempuh

## Slide 9
Bandwith (Laju Data Teoritis) Maksimum
Menurut teorema Nyquist, laju data maksimum yang dapat dicapai adalah menurut rumus berikut :
C = 2 W log2 M
W = bandwidth
M = level sinyal
Laju data teoritis maksimum berhubungan erat dengan rasio SNR, dinyatakan dengan hukum Shannon-Hartley :
C = W log2 [1 + (SNR)]

## Slide 10: Channel Coding
Kegunaan:
Efesiensi daya
Memaksimalkan bandwidth
Mengurangi sampling error
Sistem harus sepasang (sama codingnya)

## Slide 12: Metoda Modulasi Multilevel
10
Diagram fasa 16-QAM
Diagram fasa 4-PSK

## Slide 13: Modulasi Modem
Data dikirim dalam berbagai format code
Bentuk sinyal tergantung code yang digunakan dipandu sinyal clock

## Slide 14: Modulasi Modem Telepon

## Slide 15: Konstalasi berbagai modulasi V.series
V.22: 4 PSK
V.22bis: 16 QAM
V.25: 4 PSK
V.27: 8 PSK
V.29: 16 QAM
V.32: 32 QAM
V.33: 128TCM

## Slide 16: Konstalasi V.34
Terdapat 960 titik kontalasi
Mampu memberikan laju data 28800 bps

## Slide 17: Wired
Setiap media transmisi mempunyai bandwitdh kerja sendiri-sendiri.
Semakin tinggi bandwith kerja akan semakin besar lajudata yang bisa dibawanya
Notes: Jenis media transmisi : TP, Coax, FO, Wireless

## Slide 18: Wireless
Spektrum frekuensi radio terbagi menjadi banyak band
Telah ditentukan penggunaan setiap band yang bisa berbeda untuk masing-masing negara
Pada prinsipnya alokasi band terbatas, sehingga telah dikembangkan banyak teknologi akses jamak untuk memperbesar kapasitas band tersebut