## Slide 1: SIGNALLING

## Slide 2: Signaling (CAS-Common Assosiated Signalling dan CCS-Common Channel Signalling)

## Slide 3: Signaling adalah...
Definisi : Signaling
  Pertukaran informasi
  Antar perangkat dalam jaringan
  Dlm bentuk kode tertentu (standard)
  Berfungsi untuk :
    Pembangunan hubungan (call set-up)
    Pengawasan hubungan (supervision)
    Pembubaran hubungan (clear down)

## Slide 4: Klasifikasi signaling

## Slide 6
Call setup (overview)

## Slide 7: PSTN Local Loop signalling
Decadic Pulse
  Merupakan standar bagi “direct controlled exchange”
  Setiap nomor dial direpresentasikan dalam jumlah pulse
Contoh : dial nomor : 31
Standar ITU
untuk decadic pulse = 10 pulse/menit
untuk IDT = 250 mdetik
Standar sentral
Untuk decadik = 5 – 24 pulse/menit
Untuk IDT = 100 mdetik

## Slide 8: PSTN Local Loop signalling
DTMF
Setiap dial number direpresentasikan dengan pengiriman dual tone
Standar DTMF adalah rekomendasi ITU-T No. Q-23

## Slide 9
Prinsip Dasar CAS & CCS
  Pd CAS : tiap kanal voice memiliki 1 kanal signaling masing-masing secara exclusive (associated), kanal voice/data dan kanal signalling secara fisik bisa sama atau terpisah. Jika menggunakan kanal fisik yg sama maka pemisahan dilakukan secara logika (timing/frekuensi) berbeda
  Pd CCS : sejumlah (kecil) kanal signaling digunakan oleh banyak kanal voice secara bersama (common). Umumnya secara fisik terpisah
CAS :
CCS :

## Slide 10
Line & Register signal
  Line signal /supervisory signal (sinyal pengawasan) = sinyal-sinyal yang berfungsi untuk : memonitor (kondisi/status) & mengontrol line/saluran
    Contoh fungsi monitor : idle, blocking dsb
    Contoh fungsi kontrol : clear forward, force release, seizure dsb
  Register signal : sinyal-sinyal yang berfungsi membawa informasi tentang : nomor telepon tujuan/asal, kelas/kategori pemanggil, kondisi bebas/sibuknya yang dipanggil.
  Terdapat dua jenis pengkodean register signal,yaitu
    Decadic pulses dan
    MFC (Multi Frequency Code) berupa 2 dari 6 frekuensi untuk tiap kode.

## Slide 11: SIGNALLING SYSTEM 7 (SS7) Intro

## Slide 12: SS7 History
CCITT developed a digital signaling standard called Signaling System 6
SS6 was based on Packet-Switched, proprietary data network.
  Uses 2.4 Kbps data links to send packets of data to distant switches to request service.
SS7 began deployment in 1983, was initially used for inter office network, but now it is deployed in local central offices.
Provide a global standard for call setup, routing, control and database access.

## Slide 13: Terminologi dalam Jaringan SS7
Jaringan SS7 dibentuk oleh elemen-elemen berupa titik-titik pensinyalan (node) disebut Signalling Point (SP) dan jalur-jalur transmisi Signalling Link.

## Slide 14: Signalling Point (SP)
Adalah setiap titik dalam jaringan yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol/memproses signalling message.
Contoh Signalling Point dalam jaringan :
  Sentral (Switching Center)
  Pusat Operasi & Pemeliharaan (OMC)
  Service Control Point (SCP)
  Signalling Transfer Point (STP)

## Slide 15: Signaling End Point (SEP)
Merupakan Signalling Point yang hanya mampu memproses signalling message yang secara langsung ditujukan kepadanya, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mentransfer message SS7 yang ditujukan ke SP lain.

## Slide 16: Signalling Transfer Point (STP)
Merupakan Signalling Point yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer signalling message ke Signalling Point lain.

## Slide 17: Signalling Transfer End Point (STEP)
Merupakan Signalling Point yang dapat melakukan fungsi STP & SEP (combined).
Catatan : Dalam beberapa pembahasan, istilah SEP sering ditulis SP, sehingga dalam jaringan hanya ada dua istilah titik pensinyalan yaitu SP dan STP.

## Slide 18: Konfigurasi SP dengan STP
link group
link set
signalling link
link group
SP
STP

## Slide 19: Istilah Link
Signaling Link
  Adalah media transmisi untuk membawa signalling message antara dua Signalling Point.
Link set
  Adalah sejumlah signalling link yang menghubungkan dua buah signalling point secara langsung
Link group
  Adalah sekumpulan link dalam suatu link set yang mempunyai karakteristik sama/identik.

## Slide 20: Rute Signalling

## Slide 21: Keterangan Rute Signaling
Originating Point
  Adalah Signalling Point atau titik asal pengirim signalling message.
Destination Point
  Adalah Signalling Point atau titik tujuan akhir dari signalling message.
Route signalling
  Adalah lintasan message yang telah ditentukan sebelumnya.
  Lintasan tersebut terdiri dari STP dan link signalling yang berada di antara Originating Point (OP) dan Destination Point (DP).

## Slide 22: Mode Signalling
Ditinjau dari konfigurasi antara kanal data/speech dan link pensinyalan, terdapat dua mode signalling, yaitu:
1. Associated ,dan
2. Non Associated.
Quasi Associated
Fully Non Associated

## Slide 23: Mode Associated
Dalam mode ini signalling message ditransfer melalui signalling link yang lintasannya sama dengan lintasan group sirkit bicara.
Associated
SP
SP
  Ket :
  Signalling
Speech

## Slide 24: Mode Non Associated
Dalam mode ini signalling message antara dua SP ditransfer melalui satu STP atau lebih, sehingga signalling message menempuh lintasan yang berbeda dengan group sirkit voice/data. Terdapat dua macam mode Non Associated, yaitu :

## Slide 25: Quasi Associated
Dalam mode ini, lintasan message telah ditentukan sebelumnya.
Quasi Associated
SP
SP
STP
SP
SP
STP
STP
Quasi Associated

## Slide 26: Fully Non Associated
Dalam mode ini, message ditransfer melalui lintasan manapun yang tersedia dalam network dan tidak dapat ditentukan sebelumnya
SP
SP
STP
STP
suatu saat
SP
SP
STP
STP
STP
STP
di saat lain

## Slide 27: Catatan
Dalam praktek, karena feature MTP dari SS7 tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun kembali urutan message yang diterima dan masalah-masalah lain seperti dynamic routing dsb, maka mode Fully Non Associated tidak dapat diterapkan, sehingga yang lazim digunakan adalah Mode Associated dan Quasi Associated.

## Slide 28: Contoh Konfigurasi Kombinasi
SPA
STPB
SPC
Quasi Associated
Associated
Associated

## Slide 29: Information Plane & Control Plane
Dalam jaringan SS7, signalling message melakukan fungsi call management (call setup, supervision, termination) dan fungsi network management
Signalling message tsb. dikirim dalam bentuk blok-blok pendek atau paket dengan teknologi message switching
Dalam fungsi call setup, jika hubungan telah terbentuk, informasi speech/data dikirim dari user ke user (end-to-end), selanjutnya signalling message dapat digunakan oleh user lain.
Jika user telah selesai melakukan komunikasi, maka signalling message melakukan termination.

## Slide 30: Information Plane & Control Plane
Dalam proses transfer message di atas melibatkan elemen-elemen signalling yaitu signalling link, SP dan STP
Sehingga dalam jaringan terdapat dua bidang jaringan, yakni bidang yang dibentuk oleh elemen-elemen jaringan speech/data dengan teknologi circuit switch (disebut Information Plane) dan bidang yang dibentuk oleh elemen-eleme jaringan signalling dengan teknologi message switch (disebut Control Plane).

## Slide 31: Control Plane
STP
User
STP
STP
STP
User
SP
SP
CONTROL PLANE
SP = Signalling Point STP = Signalling Transfer Point
SP
SP
SP
SP
SP
SS7

## Slide 32: Information Plane
User
User
LE
LE
INFORMATION PLANE
LE = Local Exchange TC = Transit Center
TC
TC

## Slide 33: SELAMAT BELAJAR