## Slide 1: LONG TERM EVOLUTION (LTE)
7th Group

## Slide 2: Daftar Isi
Pengantar LTE
Evolusi 1G ke 4G
Evolusi Release LTE

## Slide 3: PENGANTAR LTE

## Slide 4: Pengenalan LTE
Long Term Evolution adalah sebuah nama yang diberikan pada sebuah proyek dari 3gpp untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke 3 (3G).

## Slide 5: Latar Belakang LTE
Kebutuhan akan laju data yang lebih tinggi dan efisiensi spektral yang lebih baik,
Permintaan layanan broadband yang terus meningkat,
Mahalnya spektrum,
Kebutuhan sistem Packet Switched yang teroptimisasi,
Evolusi ke All IP Network,
Kebutuhan QoS yang tinggi,
Penggunaan licensed frequency Untuk jaminan QoS,
Minimum latency,
Kebutuhan akan infrastruktur yang lebih murah,
Penyederhanaan arsitektur dan pengurangan network element.

## Slide 6: Parameter kunci LTE

## Slide 7: Teknologi Kunci LTE

## Slide 8: Evolusi 1G ke 4g

## Slide 10: 1g
Advance Mobile Phone System (AMPS)
Bell Labs, America, 1978, FDMA, 800MHz, 1.9 kbps
Nordic Mobile Telephony (NMT)
Finland, Sweden, Denmark, Norway 1981. NMT-450, NMT-900.
Total Access Communication System (TACS)
UK, Ireland, 1983.

## Slide 11: 2G
Global System for Mobile (GSM)
Europe,
ETSI (3GPP),
FDMA, TDMA,
900 MHz,
9,6 kbps.
IS-95 (cdmaOne)
America,
TIA,
DSSS,
RF 25 MHz, 1800 MHz,
153,6 kbps
2G secara Umum
Voice, 14,4 kbps (SMS)

## Slide 12: 2,5G
General Packet Radio Service (GPRS)
Teoritis 115 kbps, throughput 20 – 30 kbps
MMS

## Slide 13: 2,75G
Enhanced Data rate for GSM Evolution (EDGE)
384 kbps
CDMA2000
153 kbps

## Slide 14: 3G
Universal Mobile Telecommunication Service (UMTS)
WCDMA
5 MHz, 1900 MHz
384 kbps 5 KHz
Evolution-Data Optimized (EV-DO)
2.4 Mbps 1.25 MHz

## Slide 15: 3,5G
High Speed Packet Access (HSPA)
HSDPA 14 Mbps
HSUPA 5.76 Mbps
EV-DO Rev A
3.1 Mbps 1.25 MHz

## Slide 16: 3,75G
High Speed Packet Access+ (HSPA+)
HSDPA 84 Mbps
HSUPA 10.8 Mbps
EV-DO Rev B
14,7 Mbps peak rate

## Slide 17: 3,9G (1)
Long Term Evolution (LTE) 3GPP 2004-2005
Technical Report (TR) 25.913 “Requirements for Evolved UTRA and Evolved UTRAN (E-UTRAN)” yang mencakup diantaranya:
Peak data rate hingga 100 Mbps untuk Downlink dengan alokasi spektrum downlink 20 MHz (5 bps/Hz) dan 50 Mbps (2.5bps/Hz) untuk uplink.
Pengurangan latency pada Control-Plane maupun User-Plane
Data throughput yang meningkat 3-4 kali untuk downlink dari HSDPA Rel 6 dan 2-3 kali untuk uplink HSUPA Rel 6
Efisiensi spektrum dengan tetap dapat menggunakan lokasi pemancar yang sudah digunakan pada UTRAN/GERAN

## Slide 18: 3,9G (2)
Penggunaan spektrum yang fleksibel
Kemampuan mobilitas pengguna yang masih mendapatkan layanan dengan performansi tinggi pada kecepatan sampai 350 km/jam
Cakupan wilayah dengan radius 5 km untuk dapat mencapai performansi yang disebutkan di atas dan maksimum mencapai 100 km.
Enhanced MBMS (Multimedia Broadcast/ Multimedia Service)
Tetap mempertahankan 3GPP RAT (Radio Acces Technology) yang sudah ada dan mendukung interworking dengannya.
Single arsitektur yang berbasis paket, minimalisasi interdace dan penyederhanaan
Reduksi kompleksitas

## Slide 19: 4G IMT-Advance
Requirements
Specific requirements of the IMT-Advanced report included:
Based on an all-Internet Protocol (IP) packet switched network
Interoperability with existing wireless standards
A nominal data rate of 100 Mbit/s while the client physically moves at high speeds relative to the station, and 1 Gbit/s while client and station are in relatively fixed positions.
Dynamically share and use the network resources to support more simultaneous users per cell.
Scalable channel bandwidth 5–20 MHz, optionally up to 40 MHz
Peak link spectral efficiency of 15 bit/s/Hz in the downlink, and 6.75 bit/s/Hz in the uplink (meaning that 1 Gbit/s in the downlink should be possible over less than 67 MHz bandwidth)
System spectral efficiency of up to 3 bit/s/Hz/cell in the downlink and 2.25 bit/s/Hz/cell for indoor usage
Seamless connectivity and global roaming across multiple networks with smooth handovers
Ability to offer high quality of service for multimedia support

## Slide 20: Target LTE (1)
Mendukung Bandwidth yang scalable sebesar 1.25, 2.5, 5, 10 dan 20 MHz
Puncak data rate
  Downlink (2 Ch MIMO) kecepatan up to 100 Mbps pada 20 MHz channel
  Uplink (tunggal Ch Tx) kecepatan up to 50 Mbps di 20 MHz
Didukung konfigurasi antenna
  Downlink 4x2, 2x2, 1x2 dan 1x1
  Uplink 1x2, 1x1
Efisiensi Spektrum
  Downlink 3 sampai 4 x HSDPA Rel. 6
  Uplink 2 sampai 3 HSUPA Rel 6

## Slide 21: Target LTE (2)
Latency
  C-plane <50-100 ms untuk membentuk U-plane
  U-plane <10 ms dari User Equipment (UE) ke server
Mobilitas
  Dioptimalkan untuk kecepatan rendah (<15 km/jam)
  Target kecepatan hingga 120 km/jam
  Release 10 didesain hingga 350 km/jam
Coverage area
  Coverage efektif hingga 5 km
  Coverage dengan sedikit degradasi 5 km -30 km
  Coverage operasi dengan sampai 100 km

## Slide 22: Evolusi Release LTE

## Slide 23: LTE Release-8
Standar Release-8 telah dibekukan pada Desember 2008 dan merupakan generasi pertama dari perangkat LTE
Motivasi untuk 3GPP Release 8 - The LTE Release
Perlu untuk menjamin kesinambungan daya saing dari sistem 3G di masa depan
Permintaan pengguna untuk kecepatan data yang lebih tinggi dan kualitas layanan
System packet Switch dioptimalkan
Lanjutan permintaan untuk pengurangan biaya (CAPEX dan OPEX)
Kompleksitas rendah
Hindari perlu fragmentasi teknologi untuk dipasangkan dan band berpasangan operasi

## Slide 24: Spesifikasi Utama LTE R-8

## Slide 25: Spesifikasi Perangkat LTE r-8 (1)
High efisiensi spektrum - OFDM dalam Downlink, Robust terhadap multipath gangguan dan Tinggi kemiripan dengan teknik-teknik canggih seperti Frekuensi saluran domain yang bergantung pada penjadwalan dan MIMO - DFTS-OFDM ( "Single-Carrier FDMA") di Uplink, PAPR rendah, Pengguna orthogonality di frekuensi domain - Multi-antena aplikasi * Sangat rendah latency - Short setup waktu dan Short penundaan transfer - Short HO latency dan interupsi waktu; Pendek TTI, RRC prosedur, Simple RRC negara * Dukungan variabel bandwidth - 1.4, 3, 5, 10, 15 dan 20 MHz
Simple protokol arsitektur - Shared bedasarkan saluran - PS modus hanya dengan kemampuan VoIP

## Slide 26: Spesifikasi Perangkat LTE r-8 (2)
Simple Arsitektur - ENodeB sebagai satu-satunya E-UTRAN node - Jumlah yang lebih kecil RAN interface, eNodeB «MME / SAE-Gateway (S1), eNodeB« eNodeB (X2) * Kompatibilitas dan antar-bekerja dengan 3GPP release sebelumnya * Inter-working dengan sistem lain seperti. CDMA2000 * FDD dan TDD dalam satu teknologi akses radio * Efisien Multicast / broadcast - Single jaringan frekuensi oleh OFDM * Operasi Support of Self-Organising Network (SON)

## Slide 27: LTE Release 9
Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Generation of multimedia broadcast multicast services (MBMS) / multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) sub-frames including PMCH

## Slide 28: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Generation of downlink positioning reference signals (PRS)

## Slide 29: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
MIMO capablilities: Support of dual-layer beamforming test (TX Mode 8)

## Slide 30: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Mapping of four to eight logical antenna ports to up to four physical TX antennas

## Slide 31: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
PWS (Public Warning System)

## Slide 32: LTE Release 10
LTE-Advanced (LTE-A) adalah nama proyek dari versi evolusi dari LTE yang sedang dikembangkan oleh 3GPP. LTE-A akan memenuhi atau melampaui persyaratan dari International Telecommunication Union (ITU) untuk generasi keempat (4G) radio komunikasi standar yang dikenal sebagai IMT-Advanced. LTE-Advanced sedang ditentukan awalnya sebagai bagian dari Rilis 10 dari spesifikasi 3GPP, dengan pembekuan fungsional ditargetkan untuk Maret 2011.

## Slide 33: LTE r-10 REQUIREMENT
Wider bandwidth, enabled by carrier aggregation
Efisiensi yang lebih tinggi, enabled by enhanced uplink multiple access and enhanced multiple antenna transmission (advanced MIMO techniques)
Coordinated multipoint transmission and reception (CoMP)
Relaying
Dukungan untuk jaringan heterogen
LTE self-optimizing network (SON) enhancements
Home enhanced-node-B (HeNB) mobility enhancements
Fixed wireless customer premises equipment (CPE) RF requirements

## Slide 34: PERSYARATAN KINERJA LTE r-10

## Slide 35: LTE Release 11
Possible Concept
LTE enhancements after Rel-10
  Backwards compatibility is essential
    Non-backwards compatible features can be considered (only) if their gain justifies it
  Gain-complexity tradeoff in actual commercial network and terminals must be considered
  Main focus of LTE Rel-11:
    Refinement of Rel-10 for further performance improvement
    Features which have been studied but not supported in Rel-10 due to time limitation

## Slide 36: Evolution Directions

## Slide 37: Initial candidates for Rel-11
• CoMP
• CA enhancements
• eICIC enhancements
• Advanced receiver
• Relay
• MDT enhancements
• MBMS enhancements
• SON enhancements
• MTC enhancements

## Slide 38: LTE Release 12
Main target LTE release 12
Local-area enhancements (“Soft Cell”)
› Stand-alone new carrier type (“Lean Carrier”)
› Beamforming enhancements
› Machine-type communication enhancements
› D2D – network-assisted device discovery